## Slide 1: CLASS-FULL
Endereçamento DO PROTOCOLO DE INTERNET (IP)

## Slide 2: INTRODUÇÃO
O endereço IP é um identificador contendo informações sobre como alcançar um host especifico.
O Protocolo de Internet (IP) contém 2^32 endereços únicos. Geralmente notado em binário.
128.11.3.31
O endereço de 32-bit do protocolo pode ser dividido em cinco sub-classes (A, B, C, D e E), onde cada classe contém uma dimensão válida de endereçamento. Cada endereço é segmentado em duas partes: ID de rede e ID de host.

## Slide 3: CLASSE A
Os endereços IP pertencentes a classe A são atribuídos a redes que apresentam uma grande quantidade de hosts. O ID de rede tem 8 bits, já o ID de hosts 24.
O bit mais significativo do primeiro octeto é sempre 0, o restante é usado para determinar o ID da rede. Como dito acima o restante dos 24 bits é distribuído livremente para os hosts da rede.
A máscara de sub-rede padrão para a classe A é: 255.x.x.x
 | 7 BIT | 24 BIT
0 | Network | Host

## Slide 4: CLASSE B
Os endereços IP pertencentes a classe B são atribuídos a redes que são identificadas como uma rede de média-larga escala. O ID de rede tem 16 bits, já o ID de hosts 16.
O bit mais significativo do primeiro octeto é sempre 10, o restante é usado para determinar o ID da rede. Como dito acima o restante dos 16 bits é distribuído livremente para os hosts da rede.
A máscara de sub-rede padrão para a classe A é: 255.255.x.x
 | 14 BIT | 16 BIT
10 | Network | Host

## Slide 5: CLASSE C
Os endereços IP pertencentes a classe C são atribuídos a redes que são identificadas como uma rede de média-larga escala. O ID de rede tem 21 bits, já o ID de hosts 8.
O bit mais significativo do primeiro octeto é sempre 110, o restante é usado para determinar o ID da rede. Como dito acima o restante dos 16 bits é distribuído livremente para os hosts da rede.
A máscara de sub-rede padrão para a classe A é: 255.255.255.x
 | 21 BIT | 8 BIT
110 | Network | Host

## Slide 6: CLASSE D
Os endereços IP pertencentes a classe D é reservado para o Multicasting. O ID de rede tem 0 bits, já o ID de host 28.
O bit mais significativo do primeiro octeto é sempre 1110, o restante é usado para determinar o ID do host.
Não possui nenhuma máscara de sub-rede. Endereçamento abrange 224.0.0.0 – 239.255.255.255.
 | 0 BIT | 28 BIT
1110 | Network | Host

## Slide 7: CLASSE E
Os endereços IP pertencentes a classe E é reservado para experimentos e fins de pesquisa. O ID de rede tem 0 bits, já o ID de host 28.
O bit mais significativo do primeiro octeto é sempre 1111, o restante é usado para determinar o ID do host.
Não possui nenhuma máscara de sub-rede. Endereçamento abrange 240.0.0.0 – 255.255.255.254.
 | 0 BIT | 28 BIT
1111 | Network | Host

## Slide 8: RESUMO SOBRE CLASS-FULL
CLASS | LEADING | NET | HOST | Nº DE NET | ADRESSES | START | END
A | 0 | 8 | 24 | 2^7 | 2^24 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255
B | 10 | 16 | 16 | 2^14 | 2^16 | 128.0.0.0 | 191.255.255.255
C | 110 | 24 | 8 | 2^21 | 2^8 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255
D | 1110 | NULL | NULL | NULL | NULL | 224.0.0.0 | 239.255.255.255
E | 1111 | NULL | NULL | NULL | NULL | 240.0.0.0 | 255.255.255.255